## Slide 1
MIMII 데이터셋 기반 산업 밸브 음향 이상탐지
CNN 오토인코더 모델의 구조와 취약점 분석
제조 데이터 분석과 최적화
학번 : 2026254022
이름 : 김건우

## Slide 2
목 차 (Agenda)
• 1. 프로젝트 개요 및 목적
• 2. 파이프라인 구조 (Step 1 ~ Step 4)
• 3. CNN 오토인코더 아키텍처
• 4. CNN 오토인코더 모델의 취약점 (10가지)
• 5. 개선 방향 및 결론

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
MIMII 데이터셋(0dB, valve id_02) 정상 작동음 학습 → 복원오차 기반 비지도 이상탐지
데이터셋
• MIMII (Malfunctioning Industrial Machine)
• 장비 종류: Valve (밸브)
• 기기 ID: id_02
• 환경 노이즈: 0 dB SNR
• 샘플링: 16,000 Hz, 10초 단위
접근 방법
• 정상음만 학습 (Unsupervised)
• Mel-Spectrogram → 2D 이미지 변환
• CNN AutoEncoder로 복원
• 복원오차(MSE) 임계값 비교
• 초과 시 ABNORMAL로 판정
기대 효과
• 비정상 데이터 부족 환경 대응
• 결함 라벨링 비용 절감
• 실시간 모니터링 가능
• 다양한 결함 유형 일반 탐지
• 예지보전(PdM) 기반 마련
■ 핵심 가설
정상 데이터로만 학습된 오토인코더는 정상 패턴을 잘 복원하지만, 학습되지 않은 비정상 패턴을 입력하면 복원에 실패하여 MSE가 커진다. 이 차이를 이용해 라벨 없이도 결함을 탐지할 수 있다.

## Slide 4
2. 파이프라인 구조
Step 1 (EDA) → Step 2 (학습) → Step 3 (평가) → Step 4 (실시간 추론)
Step 1
EDA
Waveform / STFT / Mel-Spectrogram 시각화·청음
Step 2
Training
정상음만으로 CNN AE 학습 50 epoch, MSE
Step 3
Evaluation
정상/비정상 50개 복원오차 분포 ROC·F1 임계값
Step 4
Inference
2초 슬라이딩 윈도우 실시간 모니터링 임계값 0.0016
■ 데이터 흐름
• 입력: 16kHz WAV → 128-band Mel-Spectrogram (n_mels=128)
• 전처리: power_to_db(ref=np.max) → (mel_db + 80) / 80 정규화 → 128프레임으로 자르기/패딩
• 텐서 형태: (1, 128, 128) — 단일 채널 2D 이미지
• 출력: Sigmoid로 0~1 범위 복원 이미지 → MSE 오차 계산

## Slide 5
3. CNN 오토인코더 아키텍처
5층 Conv 인코더 → 64차원 잠재공간 → 5층 ConvTranspose 디코더
ENCODER
• Input (1, 128, 128)
• Conv2d(1→16, s=2) + ReLU + BN
• Conv2d(16→32, s=2) + ReLU + BN
• Conv2d(32→64, s=2) + ReLU + BN
• Conv2d(64→128, s=2) + ReLU + BN
• Conv2d(128→256, s=2) + ReLU
• Flatten → Linear(4096 → 64)
Latent
z ∈ ℝ⁶⁴
(64-dim)
DECODER
• Linear(64 → 4096) + ReLU → reshape
• ConvT(256→128, s=2) + ReLU + BN
• ConvT(128→64, s=2) + ReLU + BN
• ConvT(64→32, s=2) + ReLU + BN
• ConvT(32→16, s=2) + ReLU + BN
• ConvT(16→1, s=2) + Sigmoid
• Output (1, 128, 128)
▶ 손실 함수: MSELoss | 최적화: Adam(lr=0.001) | 학습 epoch: 50 | 출력 정규화: Sigmoid (0~1)

## Slide 6
4. CNN 오토인코더 모델의 취약점
본 프로젝트(MIMII valve id_02 / 0dB)에서 식별된 10가지 핵심 약점
①
도메인 편향
id_02 단일 밸브만 학습
②
Generalization Gap
비정상도 잘 복원해버림
③
시간축 손실
앞 128프레임만 사용
④
정규화 취약성
ref=np.max 상대 dB
⑤
단일 임계값
0.0016 하드코딩
⑥
MSE 손실 한계
국소·희소 결함 묻힘
⑦
강건성 부재
노이즈 증강 없음
⑧
BatchNorm 의존
분포 변화에 민감
⑨
위치 비민감성
CNN translation invariance
⑩
학습-추론 불일치
10초 학습 vs 2초 윈도우

## Slide 7
4-1. 취약점 상세 (1) — 데이터·전처리·임계값
학습 데이터 범위와 전처리 파이프라인에서 발생하는 5가지 약점
① 학습 데이터 도메인 편향
step2_train_audio_ae.py:15 → id_02/normal 한 폴더만 사용. 다른 ID(00, 04, 06)나 SNR(6dB, -6dB)에서는 정상음조차 복원오차가 커져 오탐(False Alarm) 폭증.
② Generalization Gap (과도한 복원 능력)
5층 ConvTranspose 디코더의 표현력이 강해, 학습하지 않은 비정상 패턴까지 깔끔하게 복원해버림. 정상/비정상 MSE 분포가 겹쳐 임계값 분리가 어려워짐.
③ 시간축 정보 손실
step2_train_audio_ae.py:50 → mel_db[:, :128]. 10초 오디오 중 약 4초만 사용. 결함 신호가 후반부에만 나타나면 학습/평가 모두 놓침.
④ 정규화 방식 취약성
power_to_db(mel, ref=np.max)는 파일별 최댓값 기준 상대 dB. 큰 충격음이 들어오면 max가 올라가 전체 스펙트로그램이 시프트 → 음량 변화에 비강건.
⑤ 단일 고정 임계값 (Threshold)
step4_inference_audio_ae.py:70 → THRESHOLD = 0.0016 하드코딩. 환경 노이즈·온도·마이크 위치 변화에 따른 분포 이동(Concept Drift)에 무력.

## Slide 8
4-2. 취약점 상세 (2) — 손실·구조·추론
손실 함수 / 모델 구조 / 학습-추론 정합성에서 발생하는 5가지 약점
⑥ MSE 손실의 한계 — 국소 결함 묻힘
MSE는 16,384픽셀(128×128) 평균. 결함이 특정 주파수 대역의 짧은 클릭처럼 국소·희소(sparse)하면 평균에 묻혀 정상 수준 MSE가 나옴. SSIM이나 patch-wise max error가 더 적합.
⑦ 적대적/노이즈 강건성 부재
0dB 배경 노이즈가 학습에 그대로 포함. 추론 시 다른 종류의 노이즈(공장 교체, 새 컴프레서 가동)가 들어오면 학습 분포 밖이라 정상도 비정상으로 판정. 데이터 증강(SpecAugment) 부재.
⑧ BatchNorm 의존성
인코더에 BatchNorm2d 다수 포함. eval()에서 running stats 사용하나, 이는 id_02 정상 데이터의 통계라 분포 변화에 민감. LayerNorm/InstanceNorm이 더 안정적.
⑨ CNN의 위치 비민감성 (Translation Invariance)
Conv는 위치에 둔감해서 결함 발생 위치 정보를 잠재공간 64차원에 잘 못 담음. 시간축이 약간만 어긋난 정상음도 비정상처럼 복원될 수 있음.
⑩ 학습-추론 분포 불일치
step4 슬라이딩 윈도우는 2초/1초hop이지만, 학습은 10초 전체에서 앞 128프레임. 2초 윈도우 mel 통계는 10초와 다름 → baseline MSE가 부풀려져 임계값 산정과 어긋남.

## Slide 9
5. 개선 방향
취약점별 대응 전략 — 데이터 / 모델 / 손실 / 운영
데이터·전처리
• 다중 ID·다중 SNR 학습으로 도메인 일반화
• 절대 dB 정규화로 변경
• SpecAugment / 노이즈 인젝션 등 증강
• 슬라이딩 윈도우로 학습-추론 분포 일치
모델 아키텍처
• VAE / Memory-AE / Normalizing Flow
• BatchNorm → LayerNorm/InstanceNorm
• Skip-connection 최소화로 복원 제한
• 잠재공간 차원 축소 또는 정규화 강화
손실 함수
• SSIM / Perceptual Loss 도입
• 주파수 대역 가중 MSE
• Patch-wise Max Error
• Mahalanobis 거리 기반 점수
운영·임계값
• 적응형(Adaptive) 임계값 갱신
• Concept Drift 모니터링
• 다중 임계값 (경고 / 위험)
• 주기적 재학습 (Online Learning)

## Slide 10
결 론 (Conclusion)
• 본 프로젝트는 MIMII 데이터셋(0dB valve id_02)으로 CNN 오토인코더 기반 음향 이상탐지 파이프라인을 성공적으로 구축함
• 정상음만 학습하는 비지도 접근으로 결함 라벨 부족 문제를 우회하였고, 슬라이딩 윈도우 기반 실시간 모니터링까지 시연.
• 그러나 단일 ID·고정 임계값·MSE 손실·BatchNorm 의존 등 10가지 구조적 취약점이 존재하여, 실제 산업 현장 배포 시 오탐과 미탐이 빈번할 수 있음.
• 특히 Generalization Gap, 학습-추론 분포 불일치, Concept Drift는 본 모델이 즉시 직면할 핵심 리스크임.
• 후속 연구로 VAE / Memory-AE 도입, 다중 도메인 학습, 적응형 임계값, SSIM·Patch-wise 손실로 강건성을 확보할 필요가 있음.